Energie veilig

Gaslek

Zolang gas veilig in de leidingen en slangen blijft, is er niets aan de hand. Toch kunnen gaslekken ontstaan. Bijvoorbeeld door een slechte of verouderde aansluiting van de gasleiding op een gasfornuis, geiser of gaskachel. Vooral in huizen met een verouderde gasinstallatie is het gevaar van gaslekken groot. Ontsnapte gaslucht kan ontploffen en verstikking veroorzaken. Aan gas is daarom een typische, doordringende geur toegevoegd. Zo wordt u op tijd gewaarschuwd voor een gaslek of openstaande gaskraan.

Gaslucht

Ruikt u gaslucht in of om het huis? Neem dan direct de volgende maatregelen:

- Open alle ramen en deuren.

- Sluit de hoofdkraan in de meterkast.

- Gebruik geen vuur. Steek geen sigaret op. Ook het vonkje van een lichtschakelaar, afzuigkap, mobieltje of deurbel kan gas al doen ontploffen.

- Ruikt u gas in uw hal, portiek of meterkast? Bel buiten mobiel of bij de buren het gratis storingsnummer 0800 – 9009.

- Ruikt u gas bij uw gasfornuis, geiser, cv ketel of gaskachel? Bel dan uw erkend installateur.

Gaslek voorkomen

- Check minimaal jaarlijks de (flexibele) gasslang van uw gasfornuis. Ziet u haarscheurtjes, knikken of andere beschadigingen, vervang dan de gasslang.

- Check of de aansluiting is voorzien van rubberen afsluitringen.

- De gasslang naar het fornuis moet goedgekeurd zijn met het GIVEG-keurmerk of het Gastec-QA-keurmerk.

- Vervang de gasslang uiterlijk na 15 jaar. Op de slang staat het productiejaar vermeld.

- Zorg voor voldoende afstand tussen de gasslang en het vuur van de gaspitten.

- Sleutel nooit zelf aan gasapparaten.

- Leg nooit zelf gasleidingen aan. Laat dit over aan een erkend installateur.

- Vervang nooit zelf een gastoestel. Laat dit over aan een erkend installateur.

- Controleer of het deksel van de cv-ketel is aangebracht.

- Laat uw gastoestellen (cv-ketel, boiler, geiser, gaskachel) jaarlijks onderhouden door een erkend installateur.

- Kookt u op gas? Steek altijd eerst een lucifer aan en draai daarna pas de gaskraan open.

- Gaat een gastoestel uit, wacht dan 5 minuten voordat u het weer aansteekt.

- Controleer of de vlammen van de gastoestellen goed blauw zijn. Is de vlam oranje of geel en hoger dan normaal, dan functioneert het toestel niet goed. Laat dit verhelpen door een erkend installateur.

- Hoort u vreemde geluiden in het gastoestel? Neem contact op met een erkend installateur.

- Houd u aan de gebruiksaanwijzing van toestellen.

- Wees zeer voorzichtig met tweedehands toestellen. De kans is groot dat ze niet meer goed werken of lek zijn.